Департамент освіти і науки Чернівецької облдержадміністрації

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання у 2018/19 н.р.

Теоретичний тур

Відповіді на завдання для 11 класів (технічна праця)

Максимальна оцінка кожного із завдань – 1 бал

Максимально можлива сума балів за тур  – 20

| № з/п | Зміст завдання | Правильна відповідь |
| --- | --- | --- |
| 1 | У практиці використання пасових передач найбільш поширені клиноподібні тому, що серед усіх видів пасових передач вони: а) найдешевші; б) найміцніші; в) забезпечують найкраще зчеплення зі шківом і можливість легко регулювати натяг ременя при його зношуванні. | в |
| 2 | На якому з цих зобра-жень показана деталь плоскої форми? | В |
| 3 | Під час різання твердих порід деревини ручним електролобзиком місце розпилу ”запалюється” тому, що: а) надто висока швидкість різання; б) надто низька швидкість різання; в) неправильно підібрана пилочка та надто низька швидкість різання; г) неправильно підібрана пилочка та надто висока швидкість різання. | г |
| 4 | Збільшити кількість обертів веденої зірочки ланцюгової передачі можна шляхом: а) збільшення відстані між зірочками; б) зменшення кількості ланок ланцюга; в) зменшення кількості зубців веденої зірочки; г) збільшення кількості зубців веденої зірочки. | в |
| 5 | До якого з наведених переліків включено стандартні деталі? а) вали, втулки, осі; б) шпонки, штифти, заклепки; в) болти, гайки, шайби; г) кришки, болти, опори. | в |
| 6 | Яку з перелічених нижче передач застосовують для передання обертального руху на значні відстані з незмінним передаточним числом? а) рейкову; б) пасову; в) зубчасту; г) ланцюгову. | г |
| 7 | Під час експлуатації побутового електроінструменту найшвидше зношується: а) підшипники; б) щітки; в) редуктор; г) вимикач. | б |
| 8 | Який вид різьби застосовується для передачі великих односторонніх зусиль? а) трубна; б) кругла; в) трикутна; г) упорна. | г |
| 9 | На вісь насаджене ведуче колесо, що обертає конуси А та В. Який із ведених конусів буде обертатися швидше? а) конус А; б) конус В. в) обидва будуть обертатися з однаковою швидкістю. | а |
| 10 | Який із перелічених нижче способів обробки деталей не відноситься до обробки різанням? а) шліфування; б) клепання; в) свердлення; г) точіння. | б |
| 11 | Колесо і гальмівна колодка виготовлені з однакового матеріалу. Що швидше зноситься: колесо чи колодка? а) колесо; б) колесо і колодка зносяться однаково; в) колодка; г) залежить від умов експлуатації. | в |
| 12 | Які складові повинен містити проект на створення матеріальних цінностей? а) опис сукупності певних дій та технологічних операцій; б) обґрунтування задумів та планів; в) розробка графічних зображень об’єктів проектування; г) перелік предметів та засобів праці, необхідних для виконання проекту; д) усе перелічене вище; е) у наведеному вище переліку правильної відповіді немає. | д |
| 13 | Для чого призначений підручник токарного верстата? а) для підтримки довгих заготовок; б) для чистової обробки циліндричних та конічних поверхонь; в) він є опорою для різців; г) для регулювання глибини різання. | в |
| 14 | Які із зображених інструментів призначені для полірування поверхонь? | В |
| 15 | Рейсмусові верстати призначені для: а) вирівнювання крайок та пластей пиломатеріалів; б) вирівнювання товщини пиломатеріалів по базовій стороні; в) розпилювання пиломатеріалів уздовж волокон; г) надання крайкам або пластям фігурної форми. | б |
| 16 | Маркування шліфувальної шкурки Р40 вказує її зернистість (400-500 мкм) |  |
| 17 |  | г, д |
| 18 | В основу будь-якого винаходу закладено: а) проект; б) конструкторська документація; в) технічний задум; г) технічне протиріччя. | в |
| 19 | У якому із наведених нижче методів творчого мислення використовується аналогія з природою? а) мозковий штурм; б) морфологічний аналіз; в) метод синектики; г) метод фокальних об’єктів; д) метод контрольних запитань. | г |
| 20 | Термін ”технологія” означає: а) галузь матеріального виробництва; б) інноваційний спосіб виготовлення продукції; в) сукупність способів і прийомів вироблення матеріальних благ. | в |